DECIBELKILLER

VANCE & HINES PRO-PIPE

# MED DENNA INSATS SÄNKS LJUDNIVÅN MED CA 7 DB PÅ TOMGÅNG

OCH 5 DB PÅ FULLVARV. ( KAN VARIERA NÅGOT MELLAN OLIKA MC-FABRIKAT ) SKULLE DU TYCKA ATT DEN KVÄVER LJUDET VÄL MYCKET

FINNS DOCK MÖJLIGHETEN ATT KOMPLETTERA MED NÅGRA YTTERLIGARE HÅL. GÖR I SÅ FALL ENL FÖLJANDE: BORRA TVÅ HÅL TILL I VARJE RAD, SÅ ATT DET BLIR TIO HÅL I VARJE RAD.  OBS !!!  ENBART I YTTRE RÖRET -INTE GENOM DET INRE !!!  OM DU MOT FÖRMODAN INTE ÄR NÖJD ÄNDÅ BORRAR DU YTTERLIGARE TVÅ HÅL I VARJE RAD SÅ DET BLIR TOLV, FLER HÅL REKOMMENDERAS INTE, DÅ HÅLEN MÖTS I YTTRE OCH INRE RÖRET OCH AVGASERNA BARA GÅR RAKT IGENOM.

LYCKA TILL

Den som gjorde besiktnings Propipe insatsen heter:

Kent Jason Johansson  Industritekniker

Åby 137

361 93 Broakulla

Pg 4087681-5

900:- brutto + porto tillkommer (1.075:- betalade jag  2006-06-06)

Kent gör 2 typer av insatser till alla Vance& Hines pipor:

1. Besiktningsinsats – din MC låter som en moppe vid besiktningen – fungerar garanterat bra.

2. Decibelkiller - Spättanjutare – det hårda original ljudet som är i stort sätt helt öppet har dämpats till mer

långfärdsdugligt – men lär ändå vara godtagbart för den kräsne knutten.

Telefon

0471-404 11 
070-870 76 62